# Классификация и Технические Требования (КиТТ) к гоночным автомобилям "карт"

## Классы картов

Классы картов - формулирвка общепринятая, но в правилах звучит так: Классификация и Технические Требования к гоночным автомобилям "карт". Все карты должны безоговорочно выполнять требования, предъявляемые к ним международной организацией CIK/FIA (Comission Internationale de Karting / Federation Internationale de l'Automobile), что на русском означает Международный Комитет Картинга, входящий в состав Международной Автомобильной Федерации - наивысшего органа власти в мировом автоспорте.

На территории Российской Федерации уполномоченным представителем FIA является - РАФ (Российская Автомобильная Федерация). В неё входит Ассоциация Картинга, которой мы все и подчиняемся.

Группа 1

### "Формула Супер-А" (Formula SuperA)

Cерийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с золотниковым газораспределением или полнопоточным клапаном, без коробки передач, на базе омологированных для класса "Формула-А". Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

### "Формула-А" (Formula A)

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с золотниковым газораспределением или полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

### KF1

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения с полнопоточным клапаном и регулируемым выпуском, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

### "Суперкарт" (Superkart)

Серийные двигатели с двумя цилиндрами максимум или два идентичных одноцилиндровых двигателя воздушного или водяного охлаждения, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндров 250 см3.

Группа 2

### Класс "Интерконтиненталь-А-Юниор" (Intercontinental A-Junior)

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с поршневым газораспределением, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

### Класс "Интерконтиненталь-А" (Intercontinental A)

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

### Класс KZ1 и KZ2

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

### KF2

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения с полнопоточным клапаном и регулируемым выпуском, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

### KF3

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

### Класс "Ротакс Макс" (Rotax Max)

Утвержденный СИК-ФИА серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном и регулируемым выхлопом, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125см3 (21 kW).

### Класс "Ротакс Макс Юниор" (Rotax Max Junior)

Утвержденный СИК-ФИА серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125см3 (15 kW).

### "Всемирная Формула" (World Formula)

Утвержденный СИК-ФИА серийный одноцилиндровый 4-тактный двигатель воздушного или водяного охлаждения, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 200 см3 (+/- 10%).

Группа 3

### Класс "Пионер"

Зарегистрированные РАФ серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с полнопоточным клапаном или с поршневым газораспределением, с коробкой передач. Рабочий объем цилиндра 50 см3.

### Класс "Кадет"

Зарегистрированные РАФ серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с полнопоточным клапаном или с поршневым газораспределением, с коробкой передач. Рабочий объем цилиндра 50 см3.

### Класс "Микро"

Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель воздушного принудительного охлаждения RAKET 60CD, с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Radne Motor AB (Швеция). Максимальный рабочий объем цилиндра 61,5 см3.

### Класс "Мини Ракет"

Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель воздушного принудительного охлаждения RAKET 85 Racing, с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Radne Motor AB(Швеция). Максимальный рабочий объем цилиндра 85 см3.

### Класс "Ракет"

Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель воздушного принудительного охлаждения RAKET 85 Racing, с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Radne Motor AB (Швеция). Максимальный рабочий объем цилиндра 85 см3.

### Класс "Интерконтиненталь-А-Юниор-Восток" – только для регионов Сибири и Дальнего Востока

Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения YAMAHA KT100SD, с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Yamaha Co., Ltd. (Япония). Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

### Класс "Интерконтиненталь-А-Восток" – только для регионов Сибири и Дальнего Востока

Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения YAMAHA KT100SD, YAMAHA KT100SP с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Yamaha Co., Ltd. (Япония). Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

### Класс "Национальный-Юниор"

Зарегистрированные РАФ серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с полнопоточным клапаном или с поршневым газораспределением, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

### Класс "Национальный"

Зарегистрированные РАФ серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с полнопоточным клапаном или с поршневым газораспределением, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

### Класс "Мини"

Зарегистрированный РАФ (регистрация РАФ № 08-Д-10) серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения PARILLA 60 SWIFT/RUS, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без ко- робки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – IAME s.p.a. (Италия). Максимальный рабочий объем цилиндра 60 см3.

### Класс "Супер Мини"

Зарегистрированный РАФ (регистрация РАФ № 08-Д-10) серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения PARILLA 60 SWIFT/RUS, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – IAME s.p.a. (Италия). Максимальный рабочий объем цилиндра 60 см3.

Группа 4

### Grand Prix 4 stroke

Утверждённые РАФ серийные одно- или двухцилиндровые четырехтактные двигатели без коробки передач.

### EasyKart 50

Серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения IAME EasyKart 50см2 без коробки передач.

### EasyKart 60

Серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения IAME EasyKart 60см2 без коробки передач.

### EasyKart 100

Серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения IAME EasyKart 100см2 без коробки передач.

### EasyKart 125

Серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения IAME EasyKart 125см2 без коробки передач.

### EasyKart 125 Shifter

Серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения IAME EasyKart 125см2 с 6-ступенчатой коробкой передач.